| MEDIENINFORMATION | Januar 2015 |
| --- | --- |

Brandschutzschiebetüre Janisol 2 EI30:

# Extrem schlankes Brandschutzprofil

Barrierefreie Eingangsanlagen von hoch frequentierten Gebäuden wie Einkaufszentren, Tiefgaragen, Bahnhöfen und anderen öffentlich oder privatwirtschaftlich genutzten Gebäuden werden zunehmend mit automatisch öffnenden Schiebetüren ausgestattet. Die Janisol 2 EI30 Brandschutzschiebetüre von Schüco Stahlsysteme Jansen vereint zuverlässige Funktion mit hohem gestalterischem Anspruch.

Dank raffinierter Sensortechnik bietet das ausgereifte Systemkonzept hohe Sicherheit und – durch die automatische Betätigung der Brandschutzschiebetüre – ein Vielfaches an Komfort. Ein weiterer überzeugender Vorteil ist die einfache Verarbeitung. Dank dem neuen, mit Keramikmassen gefüllten Spezialprofil für Blend- und Flügelrahmen sind weder aufwendige Blechkantarbeiten noch der Einbau von zusätzlichen Brandschutzplatten notwendig. Auch kann auf eine Bodenführung im Durchgangsbereich verzichtet werden.

Mit einer Körperbreite von nur 25 oder 50 mm für Türflügel- resp. Türrahmenprofile ist Janisol 2 EI30 mit Sicherheit das schlankste derzeit am Markt befindliche Brandschutzprofil. Das Stahlprofilsystem für ein- oder zweiflügelige Brandschutzschiebetüren mit oder ohne Fluchttürfunktion ist mit einer großen Auswahl an Antriebsmotoren (Tormax, GEZE, Gilgen Door Systems AG, Dorma und Record) und Glaseinsätzen (Fireswiss Foam von Glas Trösch, Pyrostop von Pilkington, Pyrobel von AGC, Contraflam von Verotech, Pyranova von Schott sowie der Fire-Mono-Gläser von Arnold-Fire oder Hero-Fire) sowie mit Paneelen geprüft. Die maximalen Flügelgrößen betragen 1400 x 2500 mm bzw. 2800 x 2500 mm.

Weitere Informationen für Ihre Leser:

Schüco Stahlsysteme Jansen

Karolinenstraße 1–15

DE-33609 Bielefeld

Tel.: +49 (0)521 783-0

Fax: +49 (0)521 783-959252

Mail: info@schueco.com

http://www.schueco.de

Schüco – Systemlösungen für Fenster, Türen und Fassaden

Mit seinem weltweiten Netzwerk aus Partnern, Architekten, Planern und Investoren realisiert Schüco nachhaltige Gebäudehüllen, die im Einklang mit Natur und Technik den Menschen mit seinen Bedürfnissen in den Vordergrund stellen. Fenster-, Türen- und Fassadenlösungen von Schüco erfüllen höchste Ansprüche an Design, Komfort und Sicherheit. Gleichzeitig werden durch Energieeffizienz CO2-Emissionen reduziert und so die natürlichen Ressourcen geschont. Das Unternehmen – mit seinen Sparten Metallbau und Kunststoff – liefert zielgruppengerechte Produkte für Neubau und Modernisierung, die den individuellen Anforderungen der Nutzer in allen Klimazonen gerecht werden. In jeder Phase des Bauprozesses werden alle Beteiligten mit einem umfassenden Serviceangebot unterstützt. Schüco ist mit 4800 Mitarbeitern und 12.000 Partnerunternehmen in mehr als 80 Ländern aktiv und hat in 2013 einen Jahresumsatz von 1,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Weitere Informationen unter www.schueco.de

Unter der Bezeichnung Schüco Stahlsysteme Jansen vertreibt Schüco die Stahlsysteme der Schweizer Jansen AG exklusiv in Deutschland, Skandinavien, Luxemburg, Großbritannien, Russland und im Baltikum. Im Gegenzug vertreibt die Jansen AG die Schüco Produkte in der Schweiz.

Ansprechpartner für die Redaktion:

BAUtext Mediendienst München

Anne-Marie Ring

Wilhelm-Dieß-Weg 13

D-81927 München

Tel.: +49 (0)89 21 11 12 06

Fax: +49 (0)89 21 11 12 14

Mail: a.ring@bautext.de

Schüco International KG

Ulrike Krüger

Karolinenstr. 1–15

33609 Bielefeld

Tel.: +49 (0)521 783-803

Fax: +49 (0)521 783-657

Mail: PR@schueco.com

Bildnachweis: Jansen AG

Die redaktionelle Veröffentlichung der Bilder ist an die vorliegende Medieninformation gebunden.

Barrierefreie Durchgänge werden zunehmend mit automatisch öffnenden Schiebetüren ausgestattet.

Brandschutzschiebetüren aus Janisol 2 EI30 vereinen zuverlässige Funktion mit hohem gestalterischem Anspruch.

3D Schema Brandschutzschiebetür ohne Breakout

3D Schema Brandschutzschiebetür mit Breakout