| MEDIENINFORMATION | Januar 2018 |
| --- | --- |

Janisol 2 EI30 Fingerschutztüre:

# Doppelte Sicherheit in einer Anwendung

# Formschöne Absicherung der Nebenschließkante im Brandschutz

Die Janisol 2 EI30 Fingerschutztüre mit Brandschutzanforderung minimiert die potentielle Verletzungsgefahr an der Nebenschließkante dank gerundeter Halbschalen auf ein Minimum und eignet sich daher besonders für Gebäude mit starkem Publikumsverkehr, wie etwa Schulen, Einkaufszentren, Bahnhöfen oder Flughäfen. Die hochleistungsfähigen Bandlager unten und oben sorgen für einen geringen Wartungsaufwand. Zudem ist das System einfach und kostengünstig zu fertigen, da für Rahmen und Türflügel die Janisol 2 EI30 Profile aus dem Standardsortiment von Schüco Stahlsysteme Jansen eingesetzt werden können.

Investitionssicherheit

• Sichere und ästhetisch ansprechende Lösung in einem System

• Besonders geeignet für öffentliche Gebäude mit hohen Sicherheitsanforderungen wie Einkaufszentren, Schulen und Krankenhäuser

Planungsvorteile

• Keine Quetsch- und Scherstellen nach DIN 18650 und EN 16005 an der Nebenschließkante

•  Durchgang max. einflüglig: 1380 × 3000 mm

• Durchgang max. zweiflügelig: 3000 × 3000 mm

•  Max. Türflügelgewicht 250 kg

• Identische Ansicht zur Janisol Fingerschutztür ohne Brandschutz

• Mehrpreis gegenüber Janisol 2 EI30 ca. 10%

Verarbeitungsvorteile

• Einfache, rationelle Verarbeitung analog zur Janisol Fingerschutztüre ohne Brandschutzanforderung

• Umfangreiches Beschlagsortiment; nahezu identisch mit den Janisol Fingerschutztüren

• Einsatz von wartungsarmen und hochleistungsfähigen Bandlagern

Klassifizierungen

Geprüft auf Brandschutz, Rauchschutz und Dauerfunktion:

• Feuerwiderstand EI30 geprüft nach EN1634-1 und DIN 4102-5

• Rauchschutz geprüft nach EN 1634-3 und DIN 18095

• Fingerschutz nach DIN 18650-1, DIN 18650-2 und EN 16005

• Dauerfunktion C5 geprüft nach EN 1191

Bildnachweis: AG

Die redaktionelle Veröffentlichung der Bilder ist an die vorliegende Medieninformation gebunden.

JAG_Tuere_Fingerschutz_Brandschutz_1.tif

JAG_Tuere_Fingerschutz_Brandschutz_2.tif

Rend-Janisol-2-Fingerschutztuere.jpg

Weitere Informationen für Ihre Leser

Schüco Stahlsysteme Jansen

Karolinenstr. 1 –15

D-33609 Bielefeld

Tel.: +49 (0)521 783-0

Fax: +49 (0)521 783-95 92 52

Mail: info@schueco.com

www.schueco.de

Schüco – Systemlösungen für Fenster, Türen und Fassaden

Die Schüco International KG mit Sitz in Bielefeld entwickelt und vertreibt Systemlösungen für Fenster, Türen und Fassaden. Mit weltweit über 4.750 Mitarbeitern arbeitet das Unternehmen daran, heute und in Zukunft Technologie- und Serviceführer der Branche zu sein. Neben innovativen Produkten für Wohn- und Arbeitsgebäude bietet der Gebäudehüllenspezialist Beratung und digitale Lösungen für alle Phasen eines Bauprojektes – von der initialen Idee über die Planung und Fertigung bis hin zur Montage. 12.000 Verarbeiter, Planer, Architekten und Investoren arbeiten weltweit mit Schüco zusammen. Das Unternehmen ist in mehr als 80 Ländern aktiv und hat 2016 einen Jahresumsatz von 1,460 Milliarden Euro erwirtschaftet.

Weitere Informationen unter www.schueco.de

Unter der Bezeichnung Schüco Stahlsysteme Jansen vertreibt Schüco die Stahlsysteme der schweizer Jansen AG exklusiv in Deutschland, Dänemark, Schweden Norwegen, Finnland, Island, Luxemburg, Großbritannien, Russland und im Baltikum. Im Gegenzug vertreibt die Jansen AG die Schüco Produkte in der Schweiz.

Ansprechpartner für die Redaktion:

BAUtext Mediendienst München

Anne-Marie Ring

Wilhelm-Dieß-Weg 13

D-81927 München

Tel.: +49 (0)89 21 11 12 06

Fax: +49 (0)89 21 11 12 14

Mail: a.ring@bautext.de

Schüco International KG

Ulrike Krüger

Karolinenstr. 1–15

33609 Bielefeld

Tel.: +49 (0)521 783-803

Fax: +49 (0)521 783-657

Mail: PR@schueco.com