| MEDIENINFORMATION | Januar 2016 |
| --- | --- |

Messehighlight: Hochstatische Fassadenprofile

Innovative Systemerweiterung

Die hochstatischen Stahlprofile verknüpfen grossflächige

Transparenz mit maximaler Sicherheit und eröffnen bei der

individuellen Fassadengestaltung ganz neue Dimensionen.

Gebührend Aufmerksamkeit ist den neuen, bis 10 Meter langen Stahlprofilen von Jansen gewiss. Scharfkantig und mit hervorragenden statischen Eigenschaften erfüllen sie anspruchsvolle architektonische Anforderungen. Als Ergänzung zum bestehenden VISS Profilsortiment glänzen sie mit einer erhöhten Tragfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Windlast.

Verglichen mit marktgängigen Lösungen sorgen das geringe Gewicht der dünnwandigen Stahlprofile sowie ihre vorteilhaften Eigenschaften hinsichtlich Toleranzen und Oberflächenbeschichtung zudem für eine effiziente und somit wirtschaftliche Verarbeitung und Montage.

In Kombination mit dem Schwerlast-T-Verbinder bietet Jansen mit dem erweiterten Profilsortiment eine Komplettlösung für grosse Spannweiten und schwere Füllelemente an.

Produkteigenschaften

- Profillängen 8 - 10 m

- Ix bis 1964 cm4

- kleine Kantenradien 2 mm

- Korrosionsschutz dank bandverzinkter Ausführung

- Profile ab Lager verfügbar

Vorteile in Verarbeitung und Montage

- geringes Gewicht

- Systemprofil mit Nute

- kein aufwändiges Aufschweissen der Schraubkanäle

Schwerlast-T-Verbinder

In anspruchsvollen Konstruktionen spielt der Schwerlast-T-Verbinder seine Stärken aus, indem er die Realisierung von grossen Spann-
weiten im Riegelbereich und den Einsatz von Füllelementen von bis
zu 1800 kg ermöglicht. Aus diesem Grund bietet er sich insbesondere bei der Verwendung hochstatischer Profile an, bei denen hohe Füll-elementgewichte zu erwarten sind.

Der Schwerlast-T-Verbinder ist auch in Kombination mit diversen
VISS Systemen einsetzbar (VISS System 50 und 60 mm, VISS Basic).

Nach EN 1990 geprüft, zeichnet sich der Schwerlast-T-Verbinder
zudem durch Effizienz und Wirtschaftlichkeit in der Verarbeitung und Montage aus. Die Verarbeitung erfolgt zu 100 Prozent in der Werkstatt. Ein nachträgliches Einhängen grosser Riegel gestaltet sich somit
einfach und prozesssicher.

Produkteigenschaften

- Füllelementgewichte bis 1800 kg

- geprüfte nach EN 1990

- wirtschaftliche Beschichtung (kein Rahmen nur Stangen)

- Verbinder sind mit Glasauflagern und Profilen abgestimmt

Vorteile in Verarbeitung und Montage

- Verarbeitung zu 100% in der Werkstatt

- Einfachheit

- Prozesssicherheit

Schüco – Systemlösungen für Fenster, Türen und Fassaden

Mit seinem weltweiten Netzwerk aus Partnern, Architekten, Planern und Investoren realisiert Schüco nachhaltige Gebäudehüllen, die im Einklang mit Natur und Technik den Menschen mit seinen Bedürfnissen in den Vordergrund stellen. Fenster-, Türen- und Fassadenlösungen von Schüco erfüllen höchste Ansprüche an Design, Komfort und Sicherheit. Gleichzeitig werden durch Energieeffizienz CO2-Emissionen reduziert und so die natürlichen Ressourcen geschont. Das Unternehmen – mit seinen Sparten Metallbau und Kunststoff – liefert zielgruppengerechte Produkte für Neubau und Modernisierung, die den individuellen Anforderungen der Nutzer in allen Klimazonen gerecht werden. In jeder Phase des Bauprozesses werden alle Beteiligten mit einem umfassenden Serviceangebot unterstützt. Schüco ist mit 4800 Mitarbeitern und 12.000 Partnerunternehmen in mehr als 80 Ländern aktiv. Weitere Informationen
unter www.schueco.de

Unter der Bezeichnung Schüco Stahlsysteme Jansen vertreibt Schüco die Stahlsysteme der Schweizer Jansen AG exklusiv in Deutschland, Skandinavien, Luxemburg, Großbritannien, Russland und im Baltikum. Im Gegenzug vertreibt die Jansen AG die Schüco Produkte in der Schweiz.

Ansprechpartner für die Redaktion:

BAUtext Mediendienst München

Anne-Marie Ring

Wilhelm-Dieß-Weg 13

D-81927 München

Tel.: +49 (0)89 21 11 12 06

Fax: +49 (0)89 21 11 12 14

Mail: a.ring@bautext.de

Schüco International KG

Ulrike Krüger

Karolinenstr. 1–15

33609 Bielefeld

Tel.: +49 (0)521 783-803

Fax: +49 (0)521 783-657

Mail: PR@schueco.com

Bildnachweis: Jansen AG

Die redaktionelle Veröffentlichung der Bilder ist an die vorliegende Medieninformation gebunden.

Schnittzeichnung hochstatisches Profil

Referenzansichten Hochstatische Profile