| MEDIENINFORMATION | Januar 2016 |
| --- | --- |

Messehighlight: Hochstatische Fassadenprofile

Innovative Systemerweiterung

Die hochstatischen Stahlprofile verknüpfen grossflächige

Transparenz mit maximaler Sicherheit und eröffnen bei der

individuellen Fassadengestaltung ganz neue Dimensionen.

Gebührend Aufmerksamkeit ist den neuen, bis 10 Meter langen Stahlprofilen von Jansen gewiss. Scharfkantig und mit hervorragenden statischen Eigenschaften erfüllen sie anspruchsvolle architektonische Anforderungen. Als Ergänzung zum bestehenden VISS Profilsortiment glänzen sie mit einer erhöhten Tragfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Windlast.

Verglichen mit marktgängigen Lösungen sorgen das geringe Gewicht der dünnwandigen Stahlprofile sowie ihre vorteilhaften Eigenschaften hinsichtlich Toleranzen und Oberflächenbeschichtung zudem für eine effiziente und somit wirtschaftliche Verarbeitung und Montage.

In Kombination mit dem Schwerlast-T-Verbinder bietet Jansen mit dem erweiterten Profilsortiment eine Komplettlösung für grosse Spannweiten und schwere Füllelemente an.

Produkteigenschaften

- Profillängen 8 - 10 m

- Ix bis 1964 cm4

- kleine Kantenradien 2 mm

- Korrosionsschutz dank bandverzinkter Ausführung

- Profile ab Lager verfügbar

Vorteile in Verarbeitung und Montage

- geringes Gewicht

- Systemprofil mit Nute

- kein aufwändiges Aufschweissen der Schraubkanäle

Schwerlast-T-Verbinder

In anspruchsvollen Konstruktionen spielt der Schwerlast-T-Verbinder seine Stärken aus, indem er die Realisierung von grossen Spann-
weiten im Riegelbereich und den Einsatz von Füllelementen von bis
zu 1800 kg ermöglicht. Aus diesem Grund bietet er sich insbesondere bei der Verwendung hochstatischer Profile an, bei denen hohe Füll-elementgewichte zu erwarten sind.

Der Schwerlast-T-Verbinder ist auch in Kombination mit diversen
VISS Systemen einsetzbar (VISS System 50 und 60 mm, VISS Basic).

Nach EN 1990 geprüft, zeichnet sich der Schwerlast-T-Verbinder
zudem durch Effizienz und Wirtschaftlichkeit in der Verarbeitung und Montage aus. Die Verarbeitung erfolgt zu 100 Prozent in der Werkstatt. Ein nachträgliches Einhängen grosser Riegel gestaltet sich somit
einfach und prozesssicher.

Produkteigenschaften

- Füllelementgewichte bis 1800 kg

- geprüfte nach EN 1990

- wirtschaftliche Beschichtung (kein Rahmen nur Stangen)

- Verbinder sind mit Glasauflagern und Profilen abgestimmt

Vorteile in Verarbeitung und Montage

- Verarbeitung zu 100% in der Werkstatt

- Einfachheit

- Prozesssicherheit

Über die Jansen AG
Die 1923 gegründete Jansen AG mit Sitz im schweizerischen Oberriet entwickelt, fertigt und vertreibt geschweisste und gezogene Präzisionsstahlrohre und Stahlprofilsysteme sowie Kunststoffprodukte für den Baubereich und die Industrie. Zudem ist Jansen seit 1978 exklusiver Schweizer Vertriebspartner der deutschen Schüco International KG und vertreibt deren Aluminiumprofile und Holz-Metall-Systeme. Bis heute ist die Jansen Gruppe zu 100% in Familienbesitz. Modernste Fertigungsanlagen und kontinuierliche Investition in Qualitätssicherung, Technologie und Entwicklung machen Jansen Produkte weltweit zu einem Synonym für Schweizer Qualität und Innovation. International beschäftigt die Jansen Gruppe rund 900 Mitarbeitende und ist zudem weltweit durch Vertriebspartner aktiv.

Ansprechpartner für die Redaktion:

Jansen AG

Stefani Zemp

Industriestrasse 34

CH-9463 Oberriet SG

Tel: +41 (0)71 763 96 72

E-Mail: stefani.zemp@jansen.com

Bildnachweis: Jansen AG

Die redaktionelle Veröffentlichung der Bilder ist an die vorliegende Medieninformation gebunden.

Schnittzeichnung hochstatisches Profil

Referenzansichten Hochstatische Profile