| MEDIENINFORMATION | Januar 2018 |
| --- | --- |

Janisol Arte 2.0 Materialvielfalt mit INOX® und Corten-Stahl®

# Filigranes Fenstersystem für stilgerechte

# Renovation und modernen Wohnungsbau

Die zweite Generation von Janisol Arte erweitert die gestalterischen Möglichkeiten des Fenstersystems mit Profilen in Edelstahl sowie Corten-Stahl und einem breiteren Profilsortiment. Die integrierte Dichtungsnute vereinfacht und beschleunigt die Verarbeitung. Zudem ist eine grosse Auswahl an Glasleisten in den verschiedensten Werkstoffen erhältlich.

Mit wetterfestem Corten-Stahl steht Architekten und Ingenieuren eine attraktive Alternative zu Stahl zur Verfügung. Die schützende Korrosionsschicht von Corten-Stahl verändert ihre Farbe im Laufe der Zeit von hellbraun über braun bis annähernd schwarz und erinnert in ihrem Farbcharakter an die Patina von Bronze oder Kupfer. Die neuen Edelstahlprofile von Arte eignen sich für den Einsatz in der Industrie, im Hygienebereich und für Küstenregionen sowie bei höchsten ästhetischen Ansprüchen.

Mit einer grossen Vielfalt an Öffnungsarten bietet Janisol Arte 2.0 sich für die Rekonstruktion historischer Fenster ebenso an wie für Fenster in trendigen Neubauten. Mit den schmalen Profilansichtsbreiten von lediglich 25 bzw. 40 mm bei Festverglasungen und einer Bautiefe von 60 mm entstehen feine und dennoch stabile Konstruktionen mit einem hohen Glasanteil und exzellenter Wärmedämmung. Janisol Arte 2.0 ermöglicht die Konstruktion von nach innen und nach aussen öffnenden Fenstern als Dreh-, Stulp-, Kipp- oder Klappfenster und Festverglasungen in Elementgrössen von bis zu 1000 mm Breite x 2400 mm Höhe (max. 150 kg/Flügel). Spezielle Öffnungsarten wie Senkklapp-, Schwing- und Schiebefenster sind ebenfalls möglich. Mit Isoliergläsern von 20 mm bis 47 mm Stärke lässt sich ein UW-Wert ab 0.8 W/m2K erzielen. Das Stahlprofilsystem hat die CE-Klassifizierung nach EN 14351-1 mit hervorragenden Werten erreicht.

Investitionssicherheit

• Denkmalgerechte Renovation sichert Werterhalt der Immobilie

• Stahl ist ein ökologisch einwandfreier Baustoff

• Umfangreiche Systemprüfungen liegen vor

• Hoher Glasanteil spart Beleuchtungskosten

• Stahlfenster bedingen nur geringe Folgekosten über die komplette Lebensdauer

Planungsvorteile

• Neue Werkstoffe für Profile: Edelstahl und Corten

• Festverglasung/Fensterflügel nach innen und aussen öffnend

• Ein- und zweiflügelige Fenster

• Dreh-, Kipp-, Stulpfenster nach innen öffnend

• Dreh-, Klapp-, Stulp-, Schwing- und Senkklappfenster nach aussen öffnend

•  Flügelgrössen bis 1000 × 2400 mm

• Flügelgewicht bis 150 kg

• Elementdicken von 20 bis 47 mm

• Uw-Wert ab 0.8 W/m2K

• Fensterverschluss mit Mehrfachverriegelung

Verarbeitungsvorteile

• Optimierte Schweissbarkeit der Profilrahmen dank ZF-Oberfläche

• Steckbare Anschlagdichtung

• Stulpausführung ohne Zusatzprofile

Klassifizierungen

• Verbundtechnik nach EN 14024 geprüft

• CE-Klassifizierung nach EN 14351-1

• Schalldämmung nach EN ISO 10140 bis Rw 45 dB

• Mechanische Festigkeit nach EN 13115 Klasse 4

• Stossfestigkeit nach EN 13049 Klasse 4

• Dauerfunktion nach EN 12400 Klasse 4

Bildnachweis: Jansen AG

Die redaktionelle Verwendung der Bilder ist an die vorliegende

Medieninformation gebunden.

Rend-Janisol-Arte-Nute-Stahl.jpg

Rend-Janisol-Arte-Nute-Corten.jpg

Rend-Janisol-Arte-Nute-Inox.jpg

Über die Jansen AG
Die1923 gegründete Jansen AG mit Sitz im schweizerischen Oberriet entwickelt, fertigt und vertreibt geschweisste und gezogene Präzisionsstahlrohre und Stahlprofil-systeme sowie Kunststoffprodukte für den Baubereich und die Industrie. Seit 1978 ist Jansen zudem exklusiver Schweizer Vertriebspartner der deutschen Schüco International KG und vertreibt deren Aluminium-Profilsysteme für den Baubereich. Bis heute ist die Jansen Gruppe zu 100% in Familienbesitz. Modernste Fertigungsanlagen und kontinuierliche Investition in Qualitätssicherung und Mitarbeitende machen Jansen Produkte weltweit zu einem Synonym für Schweizer Qualität und Innovation. International beschäftigt die Jansen Gruppe rund 950 Mitarbeitende.

Ansprechpartner für Schweizer Redaktionen:

Jansen AG

Stefani Zemp

Industriestrasse 34

CH-9463 Oberriet SG

Tel.: +41 (0)71 763 96 72

Mail: stefani.zemp@jansen.com

Ansprechpartner für deutsche Redaktionen:

BAUtext Mediendienst München

Anne-Marie Ring

Wilhelm-Dieß-Weg 13

DE-81927 München

Tel.: +49 (0)89 21 11 12 06

Mail: a.ring@bautext.de