| MEDIENINFORMATION | Januar 2018 |
| --- | --- |

Janisol 2 EI30 Fingerschutztüre:

# Doppelte Sicherheit in einer Anwendung

# Formschöne Absicherung der Nebenschliesskante im Brandschutz

Die Janisol 2 EI30 Fingerschutztüre mit Brandschutzanforderung minimiert die potentielle Verletzungsgefahr an der Nebenschliesskante dank gerundeter Halbschalen auf ein Minimum und eignet sich daher besonders für Gebäude mit starkem Publikumsverkehr, wie etwa Schulen, Einkaufszentren, Bahnhöfen oder Flughäfen. Die hochleistungsfähigen Bandlager unten und oben sorgen für einen geringen Wartungsaufwand. Zudem ist das System einfach und kostengünstig zu fertigen, da für Rahmen und Türflügel die Janisol 2 EI30 Profile aus dem Standardsortiment eingesetzt werden können.

Investitionssicherheit

• Sichere und ästhetisch ansprechende Lösung in einem System

• Besonders geeignet für öffentliche Gebäude mit hohen Sicherheitsanforderungen wie Einkaufszentren, Schulen und Krankenhäuser

Planungsvorteile

• Keine Quetsch- und Scherstellen nach DIN 18650 und EN 16005 an der Nebenschliesskante

•  Durchgang max. einflüglig: 1380 × 3000 mm

• Durchgang max. zweiflügelig: 3000 × 3000 mm

•  Max. Türflügelgewicht 250 kg

• Identische Ansicht zur Janisol Fingerschutztür ohne Brandschutz

• Mehrpreis gegenüber Janisol 2 EI30 ca. 10%

Verarbeitungsvorteile

• Einfache, rationelle Verarbeitung analog zur Janisol Fingerschutztüre ohne Brandschutzanforderung

• Umfangreiches Beschlagsortiment; nahezu identisch mit den Janisol Fingerschutztüren

• Einsatz von wartungsarmen und hochleistungsfähigen Bandlagern

Klassifizierungen

Geprüft auf Brandschutz, Rauchschutz und Dauerfunktion:

• Feuerwiderstand EI30 geprüft nach EN1634-1 und DIN 4102-5

• Rauchschutz geprüft nach EN 1634-3 und DIN 18095

• Fingerschutz nach DIN 18650-1, DIN 18650-2 und EN 16005

• Dauerfunktion C5 geprüft nach EN 1191

Bildnachweis: Jansen AG

Die redaktionelle Verwendung der Bilder ist an die vorliegende

Medieninformation gebunden.

JAG_Tuere_Fingerschutz_Brandschutz_1.tif

JAG_Tuere_Fingerschutz_Brandschutz_2.tif

Rend-Janisol-2-Fingerschutztuere.jpg

Über die Jansen AG
Die 1923 gegründete Jansen AG mit Sitz im schweizerischen Oberriet entwickelt, fertigt und vertreibt geschweisste und gezogene Präzisionsstahlrohre und Stahlprofil-systeme sowie Kunststoffprodukte für den Baubereich und die Industrie. Seit 1978 ist Jansen zudem exklusiver Schweizer Vertriebspartner der deutschen Schüco International KG und vertreibt deren Aluminium-Profilsysteme für den Baubereich. Bis heute ist die Jansen Gruppe zu 100% in Familienbesitz. Modernste Fertigungsanlagen und kontinuierliche Investition in Qualitätssicherung und Mitarbeitende machen Jansen Produkte weltweit zu einem Synonym für Schweizer Qualität und Innovation. International beschäftigt die Jansen Gruppe rund 950 Mitarbeitende.

Ansprechpartner für Schweizer Redaktionen:

Jansen AG

Stefani Zemp

Industriestrasse 34

CH-9463 Oberriet SG

Tel.: +41 (0)71 763 96 72

Mail: stefani.zemp@jansen.com

Ansprechpartner für deutsche Redaktionen:

BAUtext Mediendienst München

Anne-Marie Ring

Wilhelm-Dieß-Weg 13

DE-81927 München

Tel.: +49 (0)89 21 11 12 06

Mail: a.ring@bautext.de