| MEDIENINFORMATION | Januar 2018 |
| --- | --- |

# Schüco ADS 90.SI SimplySmart Design Edition

Türdesign aus einem Guss

Schüco ADS 90.SI SimplySmart Design Edition steht für ausgefeilte  Ästhetik im Wohnungsbau: Die Aluminium-Haustür zeichnet sich durch eine profilintegrierte beleuchtete Griffmulde und eine beidseitig flügelüberdeckende Türfüllung aus Aluminium aus. Optisch entsteht auf diese Weise eine flächenbündige Einheit von Tür und Griff in der Aussenansicht. Die komplett ausgeleuchtete Kontur der Griffmulde setzt einen edlen Akzent und bietet eine angenehme Haptik. Ein klemmbares Rollentürband ist in der Innenansicht harmonisch mit den vertikal laufenden Profillinien verbunden.

Stabil und energieeffizient

Die Türserie Schüco ADS 90.SI SimplySmart Design Edition kombiniert, durch Fünf-Kammer-Profilaufbau mit dreischaligem Aufbau und Doppelsteg-Profilverbund, Wärmedämmung mit Stabilität: Während ein schubfester Verbund zwischen Innen- und Mittelschale für Stabilität sorgt, wirkt ein schub-loser Verbund zwischen Isoliersteg und Aluminium-Aussenschale dem Bimetall-Effekt entgegen. Dank ihrer stabilen Profilkonstruktion lassen sich mit Schüco ADS 90.SI SimplySmart Design Edition grossformatige Türen fertigen.

Smart und sicher

Automatisierte Komfort- und Sicherheitskomponenten lassen sich nahtlos in die Türkonstruktion integrieren. Anstatt eine Vielzahl an Bedienpanels oder Stelen anzubringen, kombiniert das elegant und flächenbündig in das Türprofil integrierte Schüco Touch Display sämtliche Funktionen der Türkommunikation mit denen der Zutrittskontrolle. So sind Hausnummer, scrollbare Klingelleiste, Zahlencode, Sprechanlage mit Videokamera und Türöffner Bestandteile des vier Zoll grossen Touch Displays, das sich intuitiv wie ein Smartphone bedienen lässt.

Robust und rationell zu verarbeiten

Füllungspaneel und Griffmulde lassen sich schnell und einfach montieren: Das Füllungspaneel erhält einen Ausschnitt für die Griffmulde. Die Griffmulde wird mit T-Verbindern am Flügelprofil befestigt und füllt den ausgesparten Ausschnitt passgenau und flächenbündig aus. Weitere Vorteile liegen im bautiefenübergreifenden Konstruktionsprinzip und im symmetrischen Profil-aufbau, so dass identische Arbeitsschritte und eine hohe Gleichteileverwendung für eine routinierte und sichere Fertigung sorgen. Darüber hinaus ermöglicht der identische Profilaufbau den Einsatz gleicher Eckverbinder und Dichtungen sowie vorkonfektionierter Dichtecken. Zwei Standardfeatures des dreischaligen symmetrischen Systemprofils sind Beschlagsnut und Kabelnut in der mittleren Profilkammer. Der Vorteil: eine rationelle Verarbeitung von Bändern, Schliesstechnik und weiterer Komponenten sowie geführte Verlegung von Kabeln von elektrischen Schliess- oder Automatisierungskomponenten.

Bildnachweis: Schüco International KG

Die redaktionelle Verwendung der Bilder ist an die vorliegende Medieninformation gebunden.

schueco_ADS_DesignEdition_03.jpg

Schüco ADS 90.SI SimplySmart Design Edition zeichnet sich durch eine profilintegrierte beleuchtete Griffmulde und eine beidseitig flügelüberdeckende Türfüllung aus Aluminium aus.

schueco_ADS_DesignEdition_01.jpg

Türdesign aus einem Guss: Schüco ADS 90.SI SimplySmart Design Edition

schueco_ADS_DesignEdition_02.jpg

Türdesign aus einem Guss: Schüco ADS 90.SI SimplySmart Design Edition

Über die Jansen AG
Die 1923 gegründete Jansen AG mit Sitz im schweizerischen Oberriet entwickelt, fertigt und vertreibt geschweisste und gezogene Präzisionsstahlrohre und Stahlprofil-systeme sowie Kunststoffprodukte für den Baubereich und die Industrie. Seit 1978 ist Jansen zudem exklusiver Schweizer Vertriebspartner der deutschen Schüco International KG und vertreibt deren Aluminium-Profilsysteme für den Baubereich. Bis heute ist die Jansen Gruppe zu 100% in Familienbesitz. Modernste Fertigungsanlagen und kontinuierliche Investition in Qualitätssicherung und Mitarbeitende machen Jansen Produkte weltweit zu einem Synonym für Schweizer Qualität und Innovation. International beschäftigt die Jansen Gruppe rund 950 Mitarbeitende.

Ansprechpartner für Schweizer Redaktionen:

Jansen AG

Stefani Zemp

Industriestrasse 34

CH-9463 Oberriet SG

Tel.: +41 (0)71 763 96 72

Mail: stefani.zemp@jansen.com

Ansprechpartner für deutsche Redaktionen:

BAUtext Mediendienst München

Anne-Marie Ring

Wilhelm-Dieß-Weg 13

DE-81927 München

Tel.: +49 (0)89 21 11 12 06

Mail: a.ring@bautext.de